RESUMEN TEMA MOVIMIENTO

- Movimiento Rectilíneo Uniforme

Las gráficas son las siguientes:

- Movimiento Rectilíneo y Uniformemente acelerado

- Movimiento Circular Uniforme

# Text boxes

> La trayectoria es una línea recta.

> Su velocidad es constante

Ecuaciones:   v = cte

x(t) = x 0 + v t

(x da la distancia al origen,)

La gráfica x-t es una línea recta. La inclinación (pendiente) nos da la velocidad. El punto de corte con el eje vertical da x0

t(s)

v (m/s)

> La trayectoria es una recta

> La aceleración es constante

## La gráfica v-t es una recta paralela al eje t

Movimiento con velocidad negativa

El punto de corte con el eje x (m), nos da la posición inicial del móvil xo = 10 m. Velocidad positiva

x(m)

t(s)

10

Recta que pasa por el origen (x0=0).

Velocidad negativa.

xo = 30 m

30

Instante en que pasa por el origen

x(m)

t(s)

10

Ecuaciones:

v(t) = v0 + a t

x = x0 + v0 t + ½ a t 2

Donde:

v0 = velocidad cuando t =0

x0 = distancia al origen cuando t =0

x(t) = distancia al origen (puede que no coincida con el espacio recorrido). Depende del tiempo (variable independiente)

t = 0, significa cuando empieza a contarse el tiempo o cuando se aprieta el cronómetro

La aceleración mide la rapidez con la que varía la velocidad.

Se mide en m/s2. Así una aceleración de 5 m/s2 indica que la velocidad aumenta a razón de 5 m/s cada segundo.

v2

v1

t

∆ v= v2 – v1

∆ t= t2 – t1

v

(

(

t2

t1

La gráfica v - t  es una recta. La inclinación de la recta depende de la aceleración.

Para calcular v 0 determinar el punto de corte de la recta con el eje “v”

Para calcular la aceleración del movimiento, calcular la pendiente de la recta

x(m)

t

a1

a2

a2 > a1

La gráfica x-t  es una parábola.

La aceleración es positiva si la parábola se abre hacia arriba y negativa si lo hace hacia abajo.

Cuanto más cerrada sea la parábola, mayor aceleración

El desplazamiento inicial s 0 se determina viendo el punto de corte con el eje “s”

x0 = 0 m

(

s

R

> La trayectoria es una circunferencia.

> La velocidad es constante

Si se considera un punto girando en una circunferencia es fácil concluir que es mucho más sencillo medir el ángulo girado en un intervalo de tiempo que el arco recorrido (espacio). Por esto se  define la velocidad angular ( como la rapidez con que se describe el ángulo (():

Entre la velocidad lineal y la angular existe la siguiente relación:

v  = ( . R

Para convertir vueltas o grados a radianes:

El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, ya que se repite a intervalos regulares de tiempo.

Se denomina periodo ( T ) al tiempo que el punto tarda en dar una vuelta (el movimiento vuelve a repetirse).

Se denomina frecuencia ( f ) al número de vueltas que el punto da en un segundo.

Periodo y frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales:

;    ;  T . f = 1

El periodo se mide en segundos (s)

La frecuencia se mide en  o Hz (hertzios)

De la definición de velocidad angular se deduce la relación entre la velocidad angular ( y el ángulo girado (:

( = ( . t

Si cuando empieza a contarse el tiempo (t = 0) el punto ya ha descrito un ángulo (0, entonces el ángulo girado en un tiempo t será:

((t) = (0 +  ( . t

En el Sistema Internacional (S.I.) la velocidad angular se mide en  o en   (el radian no tiene dimensiones)

Otras unidades ( no S.I.) son:

;

El ángulo ((), debe medirse en radianes:

Según esta definición:

1 vuelta = 360 0 = 2 ( radianes

½ vuelta = 180 0 = ( radianes

¼ de vuelta = 90 0 = ( /2 radianes

Teniendo en cuenta las definiciones de periodo, frecuencia y velocidad angular, se puede poner: